Основные технические характеристики

| Модель ножниц | НГ 6,3 х2200 | НГ 7 х2500 | НГ 12 х3200 | НГ 15х2200 | НГ 15х2500 | НГ 18 х2000 | НГ 18 х2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная толщина листового металла, мм | 6,3 | 7,0 | 12,0 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Максимальная длина сечения, мм | 2200 | 2500 | 3200 | 2200 | 2500 | 2000 | 2200 |
| Ход заднего упора | 900 |
| Число ходов верхнего ножа в минуту | 28 | 25 |
| Длина хода верхнего ножа, мм | 100 |  | 130 | 140 |
| Угол наклона верхнего ножа | 2,24о | 2,02о | 2,25о | 2,74о | 2,43о | 2,74о | 2,74о |
| Клиноременная передача: |
| наружные диаметры шкивов, мм | 180; 660 | 180; 980 |
| клиновые ремни: |
| тип | С (В) |
| количество, шт | 2 | 3 |
| Габаритные размеры ножниц, мм: длина ширина высота | 2850 2000 2250 | 3150 2000 2250 | 4240 2460 2350 | 3240 2460 2350 | 3540 2460 2350 | 3240 2460 2350 | 3240 2460 2350 |
| Вес ножниц, кг | 4360 | 4650 | 11400 | 7200 | 8560 | 8950 | 9150 |

Характеристика электрооборудования

| Частота тока, Гц | 50 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Род тока | переменный 3-х фазный |
| Напряжение цепи, В: |  |
| управления | 220 |
| цепь педали дистанционного управления | 36 |
| местного освещения | 36 |
| Количество точек местного освещения | 1 |
| Управление | кнопочное и педальное |
| Электродвигатель: |  |
| тип | А180М2 |
| мощность, кВт | 11 | 30 |
| частота вращения, об/мин | 1500 | 2900 |
| Режим работы электросхемы | одиночный ход, непрерывный цикл |